## Slide 1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Стоматологічний факультет
Кафедра ортопедичної стоматології
д.мед.н., проф. Костенко Є.Я.
Бюгельне протезування

## Slide 2: Бюгельний протез –
(від нім. «bugel» - дуга) – це знімний протез,
що складається із таких основних елементів:
опорні пристосування
(кламери, замкові
кріплення тощо)
дуга
сідлоподібна
частина зі штучними
зубами

## Slide 3: Переваги бюгельних протезів
Комбінований спосіб передачі жувального навантаження через періодонт опорних зубів та м’які тканини
Значно менші розміри протеза у порівнянні із пластинковими
Зручність у використанні (легке введення і виведення протеза)
Мінімальне порушення мовлення хворого, що сприяє швидкому звиканню до протезів
Висока функціональна ефективність

## Slide 4
Показання до застосування бюгельних протезів
Двобічні дистально необмежені дефекти зубних рядів (I клас за Кеннеді)
Однобічні дистально необмежені дефекти зубних рядів (II клас за Кеннеді)
Включені дефекти, коли неможливо застосувати мостоподібні протези (III клас за Кеннеді)
Дефекти зубного ряду при захворюваннях тканин пародонту

## Slide 5: Класифікація дефектів зубних рядів за Кеннеді (1923)
I клас – двосторонні кінцеві дефекти зубних рядів
II клас – односторонні кінцеві дефекти зубних рядів
III клас – включені дефекти зубних рядів в бічних ділянках
IV клас – включені дефекти зубних рядів у фронтальній ділянці

## Slide 6
КЛАС І

## Slide 7
КЛАС ІІ

## Slide 8
КЛАС ІІІ

## Slide 9
КЛАС ІV

## Slide 10: ФІСАЦІЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ БЮГЕЛЬНИХ ПРОТЕЗІВ
Фіксація – це утримування протезів на щелепах у стані відносного фізіологічного спокою жувального апарату, яке забезпечується за допомогою анатомічної ретенції та фізичних засобів
Стабілізація – це утримування знімних протезів під час розмови та різних рухів нижньої щелепи
Рівновага – це стійкість протезів під час виконання жувальних рухів

## Slide 11: ФІСАЦІЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ БЮГЕЛЬНИХ ПРОТЕЗІВ
Ефективність фіксації бюгельних протезів залежить від кількості опорних зубів
Точковою
Лінійною
Площинною
При використанні в якості опори одного зуба вона називається
Двох зубів
Більше двох зубів

## Slide 12: ФІСАЦІЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ БЮГЕЛЬНИХ ПРОТЕЗІВ
Види розміщення кламерних ліній:
Сагітальне
Трансверзальне
Діагональне

## Slide 13
протези з кламерним
типом фіксації
протези з замковим
типом кріплення
протези із телескопічною
системою фіксації
По типу фіксації бюгельні протези поділяються на:

## Slide 14
На верхній щелепі
Має розміщуватись на межі між серединою та задньою третинами піднебіння, на 10-12 мм допереду від лінії А
На нижній щелепі
На 1-2 мм вище дна під’язикової перехідної складки і на 2-3 мм нижче шийок зубів
Дуга бюгельного протеза – з’єднує деталі протеза в єдиний каркас

## Slide 15
Кламери
Утримувальні
Опорні
Опорно-утримувальні
Особливістю бюгельних протезів є наявність опорно-утримувальних кламерів

## Slide 16: Складові частини опорно-утримувального кламера
Тіло кламера – нерухома частина, що розміщується над екватором опорного зуба
Відросток кламера – частина тіла кламера, що переходить в базис протеза
Плече кламера – пружиниста частина, яка охоплює коронку зуба
Оклюзійна накладка – розміщується на жувальній поверхні зуба

## Slide 17: Поділ коронки зуба на опорну та ретенційну частини
Вертикальна осьова лінія, пересікаючись із поясом зуба, утворює чотири квадранти
I та II квадранти називаються оклюзійними або опорними;
III та IV – відповідно гінгівальними або
ретенційними
Кламер, плече якого розміщене на ретенційній частині коронки називається утримувальним
Кламери та їх деталі, що розміщуються на обох частинах коронки (опорній та ретенційній) називаються опорно-утримувальними

## Slide 18: Кламери системи Нея
Були розроблені в 1956 році
Кламер першого типу (Аккера)
Кламер другого типу (Роуча)
Кламер третього типу (Тип 1-2)
Кламер четвертого типу - зворотної дії
Кламер п’ятого типу – кільцевий, одноплечий

## Slide 19: Кламер 1 типу (Аккера)
Складається з двох плечей з оклюзійною накладкою, а також тіла, розташованого з боку дефекту зубного ряду та відростка
Використовується у разі типового розміщення межової лінії

## Slide 20: Кламер 2 типу (Роуча)
Складається з двох Т-подібних плечей
Використовується у разі атипового розміщення межової лінії, коли вона проходить високо щодо найближчої до дефекту зони та опущена у віддаленій

## Slide 21: Кламер ІІІ-го типу (Тип 1-2)
Одне його плече є частиною кламера І-го типу, а друге – частиною кламера ІІ-го типу
Застосовується коли межова лінія має неоднаковий напрямок на різних поверхнях зуба

## Slide 22: Кламер IV типу, одноплечий, зворотної дії, з однією оклюзійною накладкою
Застосовують його на зубах з атиповим розміщенням межової лінії, за наявності щічного або язикового нахилу зубів та у разі їх конічної форми або низьких клінічних коронок

## Slide 23: Кламер V типу – кільцевий, одноплечий
Складається з довгого плеча та двох оклюзійних накладок у медіальній та дистальній фісурах
Застосовують на окремих молярах, які обмежують дефект зубного ряду і на верхній щелепі нахилені у бік щік, а на нижній - язика

## Slide 24: Клініко-лабораторні етапи виготовлення бюгельних протезів
Обстеження пацієнта
Зняття відбитків
Отримання гіпсових моделей
Клінічні етапи
Лабораторні етапи
Вивчення моделі в паралелометрі
Нанесення меж каркасу бюгельного протеза
Підготовка моделі до дублювання
Дублювання гіпсової моделі

## Slide 25: Клініко-лабораторні етапи виготовлення бюгельних протезів
Припасування каркасу в порожнині рота
Клінічні етапи
Лабораторні етапи
Моделювання каркасу бюгельного протеза
Відливання каркасу бюгельного протеза
Моделювання воскового базису і постановка штучних зубів
Заміна воску на пластмасу
Остаточна механічна обробка протеза
Припасування і накладання бюгельного протеза

## Slide 26: Обстеження пацієнта і зняття відбитків
Вибір стандартної ложки

## Slide 27: Обстеження пацієнта і зняття відбитків
Для отримання анатомічних і функціональних відбитків використовують силіконові відбиткові матеріали: А-силікони і С-силікони

## Slide 28: Обстеження пацієнта і зняття відбитків
При дефектах зубних рядів, обмежених дистальною опорою знімають анатомічні відбитки стандартними ложками
При дефектах без дистальної опори необхідно знімати функціональні відбитки індивідуальними ложками для отримання точного відбитку беззубої щелепи

## Slide 29: Отримання гіпсових моделей
Виготовляють дві робочі моделі та одну допоміжну. Одну робочу модель використовують для вивчення у паралелометрі з наступним дублюванням, а другу – для гіпсування її в артикулятор та завершального виготовлення бюгельного протеза

## Slide 30: Отримання гіпсових моделей

## Slide 31: Вивчення моделі в паралелометрі
Паралелометром називають
апарат, за допомогою якого:
наносять на них кламерну лінію
визначають вид та місце розташування елементів кламерів
визначають паралельність стінок опорних зубів

## Slide 32: Вивчення моделі в паралелометрі
Методи паралелометрії
Метод довільної орієнтації в паралелометрі
Метод вибору
Метод визначення середньої осі опорних зубів

## Slide 33: Вивчення моделі в паралелометрі
За допомогою аналізучого стержня визначають кути нахилу опорних зубів і оптимальний шлях введення протеза
За допомогою графітного стержня – нанесення межової лінії
За допомогою калібрів для визначення піднутрень визначається положення ретенційних пунктів

## Slide 34: Межова лінія
Межова лінія поділяє поверхню зуба на дві частини: опорну та утримувальну. Жорстка верхня частина плеча кламера разом з оклюзійною накладкою повинна розташовуватись вище межової лінії, а еластичніша нижня опускатися під неї у бік ясенного краю

## Slide 35: Нанесення меж каркасу бюгельного протеза

## Slide 36: ПІДГОТОВКА МОДЕЛІ ДО ДУБЛЮВАННЯ
Воском заповнюються ретенційні зони опорних зубів. В іншому випадку метал каркасу заповнить ці піднутрення і протез не накладеться

## Slide 37: ПІДГОТОВКА МОДЕЛІ ДО ДУБЛЮВАННЯ
В місцях розміщення дуги і базису із воскових пластин робляться накладки. Під дугою – 0,3 мм (для виключення тиску на слизову).
Під сідловидною частиною – 0,5 мм (для базисної пластмаси)

## Slide 38: Дублювання моделей
Гіпсова модель
дублюється з
ціллю отримання
вогнетривких
моделей

## Slide 39: Дублювання моделей
Можливі 2 варіанти дублювання
В силіконі
В геліні
Точний, але більш дорогий, так як використовується один раз
Менш точний, але використовується багаторазово

## Slide 40: Дублювання моделей
Для протезів з кламерним типом фіксації можна використовувати гелін
Модель витримується
10 хв в теплій воді
Установка моделі в
кювету для дублювання
і заповнення її
дублювальною масою
Виймання моделі з кювети

## Slide 41: Дублювання моделей
Пакувальну масу акуратно заливають
в кювету з відбитком на вібростолику
Виймання вогнетривкої
моделі з форми

## Slide 42: Дублювання моделей
Модель після дублювання

## Slide 43: Моделювання каркасу бюгельного протеза
Моделювання дуги
Моделювання сідлоподібної
частини
Моделювання кламерів

## Slide 44: Відливання каркасу бюгельного протеза
Установка литникової
системи і закріплення
в кюветі
Заповнення пакувальною
масою
Після повного затвердіння пакувальних мас манжета, цоколь і ливарна воронка видаляються

## Slide 45: Отриманий каркас бюгельного протеза

## Slide 46: обробка каркасу бюгельного протеза
Обрізання литників
Шліфування
Полірування

## Slide 47: Припасування каркасу на моделі

## Slide 48: Загіпсовування моделей в артикулятор

## Slide 49: Моделювання воскового базису і постановка штучних зубів
На модель накладають пластинку базисного воску і по нанесених попередньо межах його обрізають. Поки віск не затвердів, на протезне ложе накладають розігрітий каркас бюгельного протеза. На базисні сітки наносять ще одну пластинку базисного воску

## Slide 50: Вибір кольору, форми та виду штучних зубів

## Slide 51: Загіпсовка в кювету
Способи гіпсування моделі в кювету:
На практиці широко використовують зворотний спосіб гіпсування в кювету
Прямий
Зворотний
Комбінований

## Slide 52: Загіпсовка в кювету
Після затвердіння гіпсу кювету нагрівають, щоб віск всередині розтопився, розкривають і видаляють залишки воску

## Slide 53: Заміна воску на пластмасу
Стадії полімеризації пластмас
Піскоподібна
Ниткоподібна
Тістоподібна
Остаточної полімеризації
Гумоподібна
Пакування
пластмаси в кювету здійснюється на тістоподібній стадії

## Slide 54: Заміна воску на пластмасу
Пакування пластмаси
Після закінчення полімеризації
кювету розкривають

## Slide 55: Припасування і накладання протеза в порожнині рота

## Slide 56: Рекомендації по догляду
Протези не слід знімати на ніч на протязі декількох днів для більш швидкої адаптації до них
Не знімати протез під час розмови та прийому їжі
Після привикання до протезів їх слід знімати на ніч
Щоденно доглядати за протезами: мити холодною водою із милом і чистити зубною щіткою
Зберігати протези в рідкому середовищі (кип’ячена вода або спеціальні розчини)
Якщо протези викликають біль, слід звернутися до лікаря. За 2–3 год. до приходу на прийом слід накласти протези, щоб було видно причину больових відчуттів

## Slide 57: Клінічний випадок

## Slide 58: Клінічний випадок

## Slide 59: Клінічний випадок

## Slide 60: Клінічний випадок

## Slide 61: Дякую за увагу!